Котел Пищеварочный Газовый КПГ (160, 200, 250, 300, 400, 500 литров) предназначен для приготовления широкого ассортимента продукции:

- Кондитерская промышленность – сахарный сироп, сироп инвертный, сгущенное молоко, кондитерская или шоколадная глазурь, джем, зефирная масса, карамельная масса, любая кондитерская масса, начинки, мармелад, овощная и фруктовая масса и др.

- Кулинарное производство - приготовление вторых и третьих блюд на предприятиях общественного питания: бульонов, овощей, гарниров, компотов, напитков, соусов, а также кипячения воды.

- Молочная отрасль – кипячение молока.

Для достижения высокого КПД газовой горелки используется в качестве теплоносителя только пищевой глицерин в связи с его высокой теплоемкостью.

Основное применение – кондитерская промышленность. Особенность данного типа котлов – значительно более высокая рабочая температура, поэтому их применяют для варки сиропов (температура варки инвертного сиропа, например, составляет 110 °С), мармелада. При этом рабочая температура может достигать 200 °С. Варочный котел не рекомендуется использовать для малых количеств сырья (например, когда объем приготавливаемого сиропа составляет менее половины номинальной емкости котла).

| Технические характеристики | КПГ-160 | КПГ-200 | КПГ-250 | КПГ-300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочий объем котла, литры | 160 | 200 | 250 | 300 |
| Установленная мощность, кВт | 0,6 |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Номинальное напряжение без перемешивающего устройства, | 230В 50Гц |
| Модель газовой горелки ELCO (Швейцария) | VG 1.40 |
| Мощность горелки, кВт, мин/макс | 15/41 |
| Расход газа, м3/час, мин-макс | 2-5 |
| Продолжительность разогрева |  |
| На глицерине до 140 °С, мин | 30 | 35 | 40 | 50 |
| Максимальная раб. температура |  |  |  |  |
| На глицерине, °С | 180 |
| Тип перемешивающего устройства | рамный |
| Перемешивающее устройство | мотор-редуктор 63-60 |
| Мощность мотор-редуктора, кВт | 0,55 |
| Количество оборотов вала на выходе, об/мин | 23 |
| Рабочее давление в рубашке, МПа (атм.) | до 0,05 (0,5) |
| Объем нагревательной рубашки, л | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Диаметр сливного фланца, мм | 40 (опционально 100 мм) |
| Габаритные размеры: |  |  |
| Длина, мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 |
| Ширина, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 |
| Высота | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 |
| Масса, кг | 200 | 225 | 250 | 275 |

| Технические характеристики | КПГ-400 | КПГ-500 | КПГ-1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочий объем котла, литры | 400 | 500 | 1000 |
| Установленная мощность, кВт | 0,8 | 1,2 |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Номинальное напряжение без перемешивающего устройства, | 230В 50Гц |
| Модель газовой горелки ELCO (Швейцария) | VG 1.55 | VG 1.105 |
| Мощность горелки, кВт, мин/макс | 35/55 | 37-105 |
| Расход газа, м3/час, мин-макс | 4-7 | 4-12 |
| Продолжительность разогрева |  |
| На глицерине до 140 °С, мин | 60 | 70 | 120 |
| Максимальная раб. температура |  |  |  |
| На глицерине, °С | 180 |
| Тип перемешивающего устройства | рамный |
| Перемешивающее устройство | мотор-редуктор 75-60 | мотор-редуктор 90-60 |
| Мощность мотор-редуктора, кВт | 0,75 | 1,1 |
| Количество оборотов вала на выходе, об/мин | 23 |
| Рабочее давление в рубашке, МПа (атм.) | до 0,05 (0,5) |
| Объем нагревательной рубашки, л | 140 | 160 | 260 |
| Диаметр сливного фланца, мм | 40 (опционально 100 мм) |
| Габаритные размеры: |  |
| Длина, мм | 1500 | 1500 | 1700 |
| Ширина, мм | 1300 | 1300 | 1500 |
| Высота | 1500 | 1600 | 2000 |
| Масса, кг | 325 | 400 | 600 |

Устройство: Котлы пищеварочные газовые   КПГ-160, КПГ-200, КПГ-250, КПГ-300, КПГ-400, КПГ-500 являются стационарными котлами, представляют собой сборно-сварную конструкцию. Варочная емкость изготовлена из листовой нержавеющей стали толщиной 2 мм (стенки) и 3 мм (дно), герметично соединена с нагревательной рубашкой и теплогенератором. Варочный сосуд закрывается крышкой, состоящей из двух половин. Нагревательная рубашка и теплогенератор – пространство между варочной емкостью и внешней стенкой заполняется теплоносителем глицерин. Под теплогенератором установлены газовая горелка и кран слива теплоносителя. На нагревательной рубашке установлены датчики температуры теплоносителя и продукта. Температура теплоносителя задается и контролируется измерителем – регулятором, установленным на пульте управления.  Опционально на кронштейне установлен мотор-редуктор с перемешивающим устройством. Кран с проходом 40 мм  установлен на котле для слива готового продукта. Опционально проход 100 мм.

Преимущества котлов КПГ от компании СтанГрадъ:

- Котлы КПГ работают с использованием в качестве теплоносителя пищевого глицерина.

- Днище и теплогенератор котла выполнены из пищевой стали толщиной 3 мм.

- Рубашка котла сделана полностью из пищевой нержавеющей стали, что исключает возможность выхода из строя нагревательной рубашки котла вследствие сквозной коррозии.

- Надежная и безопасная газовая горелка ELCO VG 1.40 (1.55) (Швейцария).

- Мотор-редукторы от компаний Tramec и Transtecno (Италия).

- Промышленная электроника ОВЕН (Россия);

- Обшивка котла выполнена из нержавеющей стали, что придает оборудованию эстетичный внешний вид.

- Возможность изготовления котла со сливным фланцем диаметром 100 мм, который не заменим для быстрого слива готового продукта из котла.

- Мы не занимаемся восстановлением б/у котлов и дальнейшей их продажей под видом нового оборудования. Наши варочные котлы – это только новое, серийно выпускаемое оборудование.

- Заводское качество сборки.

Гарантия:

- Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

- В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.

- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Комплект поставки:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Котел пищеварочный газовый КПГ | 1 шт. |
| Кран сливной | 1 шт. |
| Крышка | 2 шт. |
| Гарантийные талоны на электронные изделия | 1 комплект |
| Технический паспорт и руководство по эксплуатации | 1 шт. |

Стоимость оборудования

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Рубли с НДС |
| --- | --- |
|  | без мешалки | с мешалкой |
| Котел КПГ-160* (сливной фланец 40 мм) | 511 000,00 | 556 000,00 |
| Котел КПГ-160* (сливной фланец 100 мм) | 544 000,00 | 590 000,00 |
| Котел КПГ-200* (сливной фланец 40 мм) | 544 000,00 | 590 000,00 |
| Котел КПГ-200* (сливной фланец 100 мм) | 579 000,00 | 624 000,00 |
| Котел КПГ-250* (сливной фланец 40 мм) | 579 000,00 | 624 000,00 |
| Котел КПГ-250* (сливной фланец 100 мм) | 612 000,00 | 658 000,00 |
| Котел КПГ-300* (сливной фланец 40 мм) | 612 000,00 | 658 000,00 |
| Котел КПГ-300* (сливной фланец 100 мм) | 647 000,00 | 692 000,00 |
| Котел КПГ-400* (сливной фланец 40 мм) | 738 000,00 | 783 000,00 |
| Котел КПГ-400* (сливной фланец 100 мм) | 771 000,00 | 816 000,00 |
| Котел КПГ-500* (сливной фланец 40 мм) | 862 000,00 | 907 000,00 |
| Котел КПГ-500* (сливной фланец 100 мм) | 896 000,00 | 953 000,00 |
| Котел КПГ-1000* (сливной фланец 40 мм) | 1 282 000,00 | 1 327 000,00 |
| Котел КПГ-1000* (сливной фланец 100 мм) | 1 315 000,00 | 1 361 000,00 |

*Теплоноситель глицерин включен в стоимость котлов КПГ

| Скребки фторопластовые боковые на мешалку |  | 10 000,00 |
| --- | --- | --- |
| Скребки фторопластовые нижние на мешалку |  | 10 000,00 |
| Регулировка оборотов мешалки |  | 35 000,00 |
| Масло силиконовое ПМС-100 (10 литров) |  | - |

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX		- www.dimex.ws

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99